# Bács-Kiskun Megyei

# Katasztrófavédelmi Igazgatóság

# Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

# H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25.  Levelezési cím: 6500 Baja Bajcsy-Zs. u.10.

# Tel: (36-79) 521-245 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu

HIRDETMÉNY

A 2015. évi tavaszi időszak beálltával a mezőgazdasági munkák során megnövekszik a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása.

Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását a 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben előírt szabályok betartása mellett végezhető.

A rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (a továbbiakban együtt: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történő közúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni.

A rendelet alkalmazásában

- IBC: merev vagy hajlékony falú, szállítható nagyméretű csomagolóeszköz, amelynek űrtartalma legfeljebb 3 m3, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű, a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak ellenáll;

- Küldeménydarabban történő szállítás: a mezőgazdasági vegyszer és az üzemanyag csomagolóeszközben (ideértve az IBC-t is) történő szállítása;

- Mezőgazdasági vegyszer: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló rendelet (a továbbiakban: ADR rendelet) hatálya alá tartozó növényvédő szer és műtrágya;

- Szállítóegység: a vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvény;

- Tartány: az ADR rendeletben meghatározott fogalom;

- Üzemanyag: a mezőgazdasági gépek dízelüzemanyagai és a könnyű fűtőolajok, amelyek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C.

Növényvédő szer csak küldeménydarabban szállítható:

- a növényvédő szerre engedélyezett kereskedelmi értékesítési egységben

- vagy fogyasztói csomagolásban, beleértve a használat után ismét visszazárt eredeti csomagolást is

Nem folyékony műtrágya ömlesztve vagy küldeménydarabban, folyékony műtrágya küldeménydarabban, valamint - a rendeletben előírtaknak – megfelelő, rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható.

Üzemanyag küldeménydarabban, valamint - a rendeletben előírtaknak – megfelelő, rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható.

Vontatóval legfeljebb egy pótkocsi vontatható.

A tartányos pótkocsi akkor használható üzemanyag vagy folyékony műtrágya szállítására, ha:

a) rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti jóváhagyási igazolással és a tartányának befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, továbbá a szállítóegység minden más tekintetben megfelel e rendelet előírásainak

b) vagy a tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, valamint a tartány és a pótkocsi megfelel az itt leírt előírásoknak.

A tartányos pótkocsira a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendeletben foglaltakon kívül a következőket kell alkalmazni:

- elektromos vezetékrendszerét megfelelően kell rögzíteni és a mechanikai hatásoktól védeni

- megengedett vontatási sebessége legalább 25 km/óra

- összeépítésének engedélyezéséhez benyújtandó műszaki dokumentációnak a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell a tartányfelépítmény rögzítésének leírását és szilárdsági ellenőrző számítását

- A tartánynak és rögzítő elemeinek a megengedett legnagyobb töltési tömeg mellett:

  - menetirányban a kétszeres

  - menetirányra merőlegesen az egyszeres

  - függőlegesen felfelé az egyszeres

  - függőlegesen lefelé a kétszeres

össztömegnek megfelelő igénybevételt kell elviselniük.

A tartányos pótkocsi forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata (legalább 6 évenként) során a közlekedési hatóság ellenőrzi:

- a tartány alkalmasságát illetően levő vizsgálati jegyzőkönyvet, amely alapján a tartány gyártására, szerelvényezésére az ADR előírásait kell alkalmazni, vizsgálatát pedig szintén az ADR előírásai szerint kell végezni.

A hatósági vizsgálatot a műszaki biztonsági hatóságnál kell kérelmezni. A vizsgálat alapján a műszaki biztonsági hatóság a járműegyedre szóló - a tartányfelépítménynek az üzemanyag vagy folyékony műtrágya - belföldi közúti szállításra való alkalmasságát igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki.

- adattábla meglétét

- a tartányfelépítmény rögzítésének épségét (repedés- és korróziómentességét)

A tartány adattábláján a megfelelőséget a műszaki biztonsági hatóság a szállítható anyag megnevezésénél és a vizsgálat időpontjánál acélbélyegzővel igazolja.

Műtrágya ömlesztve:

- zárt rakodóterű járműben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott járműben

- valamint zárt konténerben

- vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott konténerben szállítható

A járművet és a konténert úgy kell kialakítani, hogy

- a bennük lévő anyag ne érintkezhessen fával vagy más gyúlékony anyaggal,

- vagy amennyiben a falak és a padló fából vagy más gyúlékony anyagból készültek, ezek teljes felületét el kell látni lángmentesített, vízhatlan béléssel vagy nátrium-szilikátból vagy hasonló anyagból készült bevonattal.

Az szállítóegységet a következők szerint kell jelölni:

- mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni

- gyúlékony mezőgazdasági vegyszer szállítás esetén az előzőn kívül a pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni

- üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni.

Ha a szállított anyagot a pótkocsiról kirakták vagy a tartányt kitisztították, a táblákat el kell távolítani, vagy le kell takarni.

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott közúti közlekedési szolgáltatás keretében mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb 50 km távolságra szállítható.

Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerű vezetése kötelező.

A menetlevélben vagy fuvarlevélben a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott adatokat kell feltüntetni azzal, hogy a szállított anyagot a kereskedelmi megnevezésével kell bejegyezni.

Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a környezetet ne veszélyeztesse.

Tilos mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal együtt szállítani.

A pótkocsin a küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével rögzíteni, hogy

- az egyes darabok egymáshoz és a járműhöz képest számottevően ne mozdulhassanak el

- a küldeménydarabot lezárt állapotban, a folyékony anyagot tartalmazó küldeménydarabot zárószerkezetével fölfelé kell a pótkocsira helyezni

Ha a rakomány egy része a járműre kiömlött, a járművet amint lehet, de legkésőbb az újabb megrakás előtt meg kell tisztítani.

A tartánynak a szállítás alatt csepegés- és szivárgásmentesnek kell lennie.

Az árukezelési műveletek alatt és a szállítás közben tilos a dohányzás.

Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetője az lehet, aki

- az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, és erről a közlekedési hatóság igazolást adott ki

- vagy az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik

A szállítóegység vezetőjére szóló követelményt nem kell alkalmazni:

- a személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározása szerinti őstermelők

Vizsgaszervezési megbízás csak olyan képzőszervnek adható, amely ADR gépjármű-vezetői szaktanfolyami képzésre vonatkozó képzési engedéllyel rendelkezik.

A vizsgára az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait kell alkalmazni.

A fenti hatály alá tartozó szállításokat, a szállításoknál használt szállítóegységet és annak személyzetét a veszélyes áruk szállításának közúti ellenőrzésére jogosult hatóság (Rendőrség, Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Katasztrófavédelem) ellenőrzi.

A tartányon feltüntetendő jelölések:

1. Ellenőrzés céljából minden tartányra könnyen elérhető helyre nem korrodálódó fémből készült adattáblát kell tartósan rögzíteni. Az adattáblán beütéssel vagy más hasonló módon legalább a következő adatokat kell feltüntetni:

1.1 a jóváhagyás száma;

1.2 a gyártó megnevezése vagy jele;

1.3 a gyártási sorozat száma;

1.4 a gyártás éve;

1.5 próbanyomás (túlnyomás), MPa-ban vagy bar-ban;

1.6 az űrtartalom, több kamrára osztott tartányok esetén mindegyik kamra űrtartalma;

1.7 a számítási hőmérséklet (csak akkor, ha nagyobb, mint +50 °C vagy kisebb, mint -20 °C);

1.8 az üzembe helyezés előtti vizsgálat és a legutóbbi időszakos vizsgálat időpontja (év, hónap);

1.9 a vizsgálatokat végző szakértő bélyegzőlenyomata;

1.10 a tartány anyaga az esetleges anyagszabványok megjelölésével, és - ha van - a védőborítás (bélés) anyaga;

1.11 a tartány egészére alkalmazott próbanyomás (túlnyomás) és az egyes kamrák próbanyomása (túlnyomás), ha a kamránkénti próbanyomás kisebb, mint az egész tartány próbanyomása, MPa-ban vagy bar-ban;

1.12 a nyomás alatt töltött vagy ürített tartányoknál az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomás;

1.13 a tartányban szállítható anyag ADR rendelet szerinti helyes szállítási megnevezése.

Az adatokat közvetlenül a tartány falába is be lehet vésni, ha a falak úgy meg vannak erősítve, hogy a bevésés a tartány szilárdságát nem csökkenti.

2. A tartányos pótkocsin vagy egy hozzá rögzített táblán kell feltüntetni a következő adatokat:

2.1 a tulajdonos vagy üzemben tartó neve;

2.2 saját tömeg;

2.3 megengedett legnagyobb össztömeg.

Leszerelhető tartányos pótkocsi esetében a 2. pontban előírtakat nem kell alkalmazni.

3. Az 1.5-1.7, 1.11, 1.12, 2.2 és 2.3 pontban említett számok után a mértékegységet fel kell tüntetni.

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre vonatkozó rendelkezést megsérti, azt az alábbi táblázatban levő bírsággal sújtható.

| Sor- szám | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban | 50 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban | 30 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadó tartányban való szállítása | 50 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4. | Nem megfelelő vontató használata | 40 000 | szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 5. | Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata | 50 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 6. | a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet | 50 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | b) A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le | 10 000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7. | Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan | 40 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 8. | A szállító egység jelölése szabálytalan | 30 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 9. | A tartány jelölése szabálytalan | 50 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 10. | A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb | 30 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 11. | a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak | 40 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak | 10 000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 12. | Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen | 30 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 13. | Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése | 40 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 14. | Rakodási előírások megszegése | 40 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
| --- | --- | --- | --- |

| 15. | A dohányzási tilalom be nem tartása | 50 000 | berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető |
| --- | --- | --- | --- |

| 16. | A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása | 40 000 | szállító (fuvarozó), járművezető |
| --- | --- | --- | --- |

Baja, 2015. március 06.

Ossó János tűzoltó alezredes

tűzoltósági tanácsos

kirendeltség-vezető

nevében és megbízásából:				         Körtési Attila tűzoltó alezredes

iparbiztonsági felügyelő